* Przebieg procesu montażu z wykorzystaniem urządzeń

montażowych

I.Czynności wstępne przed montażem

Przed przystąpieniem do prac montażowych należy przeprowadzić kontrolę elementów

Przeznaczonych do montażu:

− poszczególne elementy do montażu dobiera się zgodnie z wymaganiami przewidzianymi

w normach przedmiotowych,

− przeprowadza się kontrolę wilgotności elementów przeznaczonych do montażu,

− sprawdza się jakość wykończenia elementów przygotowanych do montażu,

− wszystkie wymiary elementów przygotowanych do montażu sprawdza się za pomocą

sprawdzianów granicznych, czy pasują do przyjętego systemu tolerancji i pasowań.

Proces montowania każdego wyrobu stolarskiego polega na:

1. montaż podzespołów:

a) dobór elementów w/g koloru struktury drewna,

b) montaż kontrolny ,,na sucho” w produkcji jednostkowej lub kontrola sprawdzianami

granicznymi i w produkcji masowej.

c) pokrycie złącz (łączonych części) elementów klejem ,

d) zaciśnięcie zamontowanego podzespołu w urządzeniu montażowym,

e) usunięcie kleju wyciśniętego ze złącza,

f) sezonowanie w czasie zaciśnięcia, jak i po wyjęciu z zacisków,

2. obróbka podzespołów (w razie potrzeby):

a) obróbka na wyrówniarkach, frezarkach, szlifierkach,

b) struganie na grubość płyt i frezowanie obwodu płyt i ram,

c) wyrównywanie nierówności i profilowanie ram,

3. montaż zespołów:

a) kontrola za pomocą sprawdzianów granicznych,

b) dobór podzespołów i elementów wg struktury i koloru drewna,

c) montaż złączy na klej,

d) zaciśnięcie w zacisku montażowym i sezonowanie,

e) usuniecie kleju wyciśniętego ze złącza,

4. montaż całego wyrobu:

a) kontrola za pomocą sprawdzianów granicznych,

b) dobór zespołów i elementów wg struktury koloru drewna,

c) montaż całości na klej,

d) zaciśnięcie w ścisku montażowym i sezonowanie,

e) usunięcie kleju wyciśniętego ze złącz,

f) ewentualne pasowanie szuflad i założenie drzwi,

g) ułożenie półek i innych ruchomych części.

W zależności od rodzaju konstrukcji wyrobu, liczba operacji może ulec zmianom, lecz

kolejność wykonywania zawsze jest taka sama.

II.  Prace wykonywane po montażu

1. Gdy zmontowany wyrób jest zaciśnięty w urządzeniach montażowych należy

przymocować na stałe wszystkie  części, które stabilizują  jego prawidłowy kształt. np : ścianka tylna, która przeciwdziała wypaczeniu się całego korpusu szafy.

2. Etapy ostatecznego montażu mają zawsze swoją ustalona kolejność, jak

również w określonej kolejności następują poszczególne operacje, z których składa się każdy

etap. Im operacje te będą bardziej rozdrobnione, tym korzystniejsza jest organizacja

stanowiska roboczego. Kolejność operacji i ich rozdrobnienie pozwala na ustalenie

jednakowych, względnie zbliżonych czasów na poszczególne operacje, a co za tym idzie – na

wprowadzenie przy montażu potokowego systemu pracy.

3. Kontrola i odbiór zmontowanych wyrobów :

Kontroli powinny być poddawane wszystkie wyroby, w zakładach o należytej organizacji

wystarczy skontrolować tylko pewną część wyrobów.

* Kontrola zmontowanego wyrobu polega na stwierdzeniu:

− prawidłowego doboru elementów i zespołów pod względem struktury drewna,

− dokładnego pasowania wszystkich połączeń zarówno nieruchomych jak i ruchomych,

− dokładnego oczyszczenia, szczególnie z kleju na połączeniach,

-= prawidłowego okucia wyrobu w czasie montażu.

Po tym odbiorze wyroby są transportowane do magazynu wyrobów gotowych.

III. Tolerancja i pasowanie elementów stałych i ruchomych

w wyrobie

1. Zasadnicze pojęcie dokładności obróbki

Przy obróbce elementów składowych jakiegokolwiek wyrobu uzyskanie wymiarów ściśle

odpowiadających wymiarom rysunku wykonawczego jest prawie nieosiągalne. Otrzymane po

obróbce tzw. wymiary rzeczywiste elementu będą zawsze więcej lub mniej odbiegały od

wymiarów podanych na rysunku wykonawczym, czyli tzw. wymiarów nominalnych. Im

różnica między wymiarami nominalnymi a rzeczywistymi będzie mniejsza, tym obróbka

będzie dokładniejsza. Dlatego też dopuszczalne wielkości odchyłek od wymiarów

nominalnych należy ustalić w zależności od niezbędnej dokładności pracy.

Zmechanizowanie procesów produkcji i wprowadzenie produkcji seryjnej stworzyło

potrzebę zamienności każdego elementu wchodzącego w skład wyrobu. Pod pojęciem

„zamienność” elementów należy rozumieć możliwość łączenia elementów w zespoły

a zespoły w wyrób, bez stosowania indywidualnych pasowań i poprawek za pomocą narzędzi.

Dlatego też, aby osiągnąć wymaganą zamienność elementów przy masowej produkcji,

wymiary tych elementów muszą być utrzymane w z góry określonych granicach dokładności.

Podstawowe pojęcia w tolerancji i pasowaniu

Aby zapewnić zamienność elementów oraz aby niedokładności w wymiarach

wykonywanych elementów nie były przypadkowe, konieczne jest ustalenie dwóch

wymiarów, pomiędzy którymi wymiar rzeczywisty będzie się zawierał. Wymiary te

nazywamy granicznymi; większy z nich jest wymiarem górnym (maksymalnym), a mniejszy

dolnym (minimalnym).

Różnica między wymiarami granicznymi –górnym i dolnym – nazywa się tolerancją.

Różnica między dolnym wymiarem granicznym a wymiarem nominalnym nazywa się

odchyłką dolną.

Różnica między górnym wymiarem granicznym a wymiarem nominalnym nazywa się

odchyłką górną.

Różnica miedzy wymiarem rzeczywistym a wymiarem nominalnym nazywa się odchyłką

rzeczywistą.

Odchyłki mogą być dodatnie lub ujemne i oznacza się je znakiem „+” lub „–”, przy czym

odchyłkę górną umieszcza się u góry wymiaru nominalnego a dolną u dołu. Na przykład na

rysunku wykonawczym podana jest grubość czopa 16+0,2

oznacza to, że nominalna grubość

czopa jest 16 mm z odchyłką górną +0,2mm. Górny wymiar graniczny będzie zatem

16 +(+0,2)=16,2 mm a dolny 16+0=16 mm, zatem tolerancja wyniesie 16,2 – 16 =0,2 mm.

Przy połączeniu czopowym dwóch elementów rozróżnia się gniazdo i czop wchodzący

w gniazdo. Jeżeli różnica między wewnętrznymi wymiarami gniazda i czopa będzie dodatnia,

to czop będzie mógł swobodnie przesuwać się w gnieździe, czyli pomiędzy czopem

i gniazdem będzie luz. Połączenie takie nazywa się ruchomym. Jeżeli różnica ta będzie

ujemna, to czop nie zmieści się w gnieździe. Jeżeli różnica ta będzie równa 0, to czop da się

wsunąć w gniazdo i po montażu otrzymamy połączenie nieruchome. Natomiast, jeżeli przy

połączeniu dwóch elementów o jednakowych wymiarach nominalnych i ustalonych

odchyłkach z góry jest zapewnione ich wzajemne swobodne poruszanie się względem siebie,

albo też nieruchome stałe połączenie, to ma tu miejsce tzw. pasowanie. Pasowania dzielą się

na ruchowe i spoczynkowe.

IV.  Układ tolerancji i pasowań

System ustalający racjonalną (nie za dużą, nie za małą) dokładność obróbki elementów

i odpowiednie wielkości współdziałających wymiarów (elementów), zapewniające niezbędną

wzajemną stałość i wytrzymałość lub wzajemną ruchomość połączenia – nosi nazwę układu

tolerancji i pasowań.

Układ tolerancji i pasowań:

– zapewnia wzajemną zamienność elementów jednego rzędu (czyli elementów jednakowej

wielkości i o jednakowym przeznaczeniu);

– kieruje dokładnością wykonania poszczególnych elementów w potrzebnych granicach

w ten sposób, aby możliwe było przewidziane z góry współdziałanie po ich

zmontowaniu;

– nie zmusza do zbyt dokładnej, a tym samym bardziej kosztownej obróbki w przypadkach,

gdy jest to niezbędne;

– umożliwia znaczne obniżenie kosztów produkcji;

– zapewnia wysoką jakość wyrobów ze względu na prawidłowość i wytrzymałość

połączeń;

– uzupełnia rysunek i pozwala na zrealizowanie wymiarów podanych na tym rysunku.

Układy te opierają się na tzw. systemie gniazda polegającym na tym, że wymiary

graniczne dolne gniazda zostają stałe, różne zaś pasowania otrzymuje się przez odpowiednie

zmiany w wymiarach granicznych czopa. W systemie gniazda wymiar nominalny jest

zarazem dolnym wymiarem granicznym gniazda.

Sprawdziany graniczne i ich zastosowanie

Szczególne znaczenie dla praktycznego wykonania prac wg tolerancji i pasowań ma

zastosowanie sprawdzianów granicznych.

Istnienie opracowanego układu tolerancji i pasowań łatwo pozwala ustalić graniczne

odchyłki dla każdego wymiaru obrabianego elementu. Znając graniczne wymiary elementu