##### Elementy energoelektroniczne

Elementy energoelektroniczne służą do przekształcania energii elektrycznej i sterowania jej przepływem. Charakteryzują się wysoką sprawnością energetyczną oraz możliwością niemal dowolnego kształtowania postaci energii elektrycznej dla potrzeb różnego rodzaju odbiorników.
     W układach energoelektronicznych wykorzystuje się następujące elementy:

1) przyrządy półprzewodnikowe:

a) niesterowane (diody elektroenergetyczne),
b) nie w pełni sterowane (tyrystory SCR, fotorezystory, tyrystory niesymetryczne ASCR,
tyrystory wstecznie przewodzące RCT, triaki),
c) w pełni sterowane (tranzystory mocy: bipolarne BJT, z izolowaną bramką IGBT,
polowe MOSFET, tyrystory, wyłączalne GTO i MCT),
d) moduły mocy, elementy typu „smart”;

2) elementy bierne:

a) kondensatory napięcia stałego i przemiennego,
b) dławiki rdzeniowe i bezrdzeniowe,
c) transformatory energetyczne i sygnałowe,
d) rezystory;

3) aparaturę zestykową:

a) przekaźniki,
b) styczniki,
c) wyłączniki prądu przemiennego,
d) wyłączniki szybkie prądu stałego;

4) bezpieczniki:

a) szybkie prądu stałego (do zabezpieczenia tyrystorów), oraz
b) prądu przemiennego;

5) Układy elektroniczne realizujące regulację i sterowanie przekształtników:

a) zasilacze,
b) przetwornice,
c) układy mikroprocesorowe,
d) układy analogowe (wzmacniacze operacyjne, człony czasowe, komparatory),
e) układy logiczne i logiki programowej,
f) układy bezpośredniego sterowania bramkowego.

Przyrządy półprzewodnikowe mocy to elementy energoelektroniczne pracujące jako przyrządy dwustanowe (stan włączenia i wyłączenia). Elementy półprzewodnikowe energoelektroniki scala się w podstawowe fragmenty topologii przekształtników z wykorzystaniem techniki bipolarnej MOS oraz hybrydowej, przystosowane do pracy przy dużych napięciach oraz prądach obciążenia. Do sterowania układów energoelektronicznych stosuje się nowoczesną technikę cyfrową i mikroprocesorową.
     Moc elementów energoelektronicznych wynosi obecnie od kilku do kilkunastu watów w grupie odbiorników o malej mocy, do przekształtników zasilających urządzenie odbiorcze rzędu megawatów w przemyśle.
     W zależności od rodzaju elementy energoelektroniczne wykonane są z wykorzystaniem jednego lub większej liczby złączy półprzewodnikowych p-n (wykazują własności zaworowe).

Elementy energoelektroniczne charakteryzują parametry:

a) elektryczne – opisujące właściwości wynikające z charakterystyk statycznych prądowo – napięciowych i odnoszące się do stanów ustalonych,
b) dynamiczne – opisujące właściwości wynikające z czasowych przebiegów napięć, prądów oraz mocy, odnoszące się do stanów nieustalonych, związanych głównie ze zjawiskami łączeniowymi, np. komutacją,
c) cieplne – opisujące zdolności danego zaworu do odprowadzania ciepła wynikającego ze strat mocy powstających w płytce krzemu ze strukturą półprzewodnikową,
d) mechaniczne i klimatyczne – wyrażające zdolność przyrządu jako funkcjonalnej całości dowytrzymywania określonych zjawisk mechanicznych i środowiskowych.

##### 4. Tyrystory

Rozróżnia się tyrystory: konwencjonalne SCR, niesymetryczne ASCR, przewodzące wstecznie RCT, dwukierunkowe TRIAC, sterowane światłem, zwane fototyrystorami LTT.

Tablica 1. Tyrystory. Symbole graficzne. Charakterystyka

Tablica 2. Tyrystory. Symbole graficzne. Charakterystyka

Tyrystory są to półprzewodnikowe nie w pełni sterowane przyrządy zaworowe o budowie czterowarstwowej, wyposażone w trzy elektrody: anodę A, katodę K i bramkę G.

Rys. 2a. Czterowarstwowa struktura tyrystora

Przyrządy te mogą znajdować się w następujących stanach:

a) blokowania (prąd anodowy nie płynie przy dodatnim napięciu między anodą a katodą),
b) zaworowym (prąd anodowy nie płynie przy ujemnym napięciu między anodą a katodą),
c) przewodzenia (prąd anodowy płynie przy dodatnim napięciu między anodą a katodą).

Rys. 2b. Struktura półprzewodnikowa tyrystora

Przejście tyrystora ze stanu blokowania do stanu przewodzenia uwarunkowane jest dostarczeniem w obszar złącza J3 (Rys. 2b) nośników w ilości wystarczającej do usunięcia bariery potencjału na tym złączu. W tym celu w obszarze warstwy p2 wywołuje się krótkotrwały przepływ prądu w obwodzie bramka G – katoda K (przez złącze J3 spolaryzowane przewodząco). Załączenie tyrystora również może nastąpić w wyniku przekroczenia napięcia przebicia na złączu J2 lub po dostarczeniu w obszar złącza J2 energii jonizującej w postaci światła (fototyrystor). Przejście tyrystora ze stanu przewodzenia do stanu blokowania najczęściej odbywa się przez stan zaworowy.
     Charakterystyczną cechą tyrystora jest możliwość włączenia go, kiedy znajduje sie w stanie polaryzacji w stanie przewodzenia, poprzez podanie impulsu włączającego na jego bramkę. Nie ma natomiast możliwości wyłączenia tyrystora poprzez obwód bramki. Wyłącza się on jedynie w wyniku obniżenia się prądu przewodzenia tyrystora poniżej granicy tzw. prądu podtrzymania tyrystora IH (ang. hold – podtrzymanie), którego wartość podawana jest w danych katalogowych i jest, w porównaniu do prądu znamionowego tyrystora, bardzo mała.

Rys. 2c. Charakterystyka prądowo-napięciowa tyrystora

Charakterystyka prądowo-napięciowa tyrystora przedstawia zależność prądu płynącego przez anodę w funkcji napięcia panującego między anodą i katodą (Rys. 2c). W kierunku zaporowym charakterystyka tyrystora zbliżona jest do charakterystyki zaporowej diody. Płynący wtedy prąd ma niewielką wartość do granicy, przy której następuje przebicie lawinowe elementu. Tyrystor może wtedy pracować przy napięciu sięgającym 10 kV. Przy polaryzacji dodatniej złącza występują stany: blokowania i i załączenia – przewodzenia tyrystora. Może on wtedy przewodzić prądy o wartości do 3000 A, a występujący na złączu spadek napięcia jest niewielki i wynosi kilka woltów.