Źródło napięcia definiowane jest jako element dwuzaciskowy, na którego zaciskach panuje zawsze taka sama różnica potencjałów czyli inaczej mówiąc napięcie, niezależnie od dołączonego do tych zacisków obciążenia. Oczywiście jest to prawdziwe dla tzw. idealnego źródła napięcia pozbawionego rezystancji wewnętrznej RW.
   Na rysunku 5.1 przedstawione są najczęściej spotykane symbole graficzne źródeł napięcia.
   Najczęściej spotykanymi źródłami napięcia są:
- baterie,
- akumulatory,
- zasilacze (z punktu widzenia obciążenia są to też elementy
  dwuzaciskowe),
- fotoogniwa.
Źródła napięcia mogą dostarczać napięcia o wartości stałej lub zmiennej.

Rzeczywiste źródło napięcia w odróżnieniu od idealnego posiada rezystancję wewnętrzną RW. Inaczej mówiąc rzeczywiste źródło napięcia można przedstawić jako połączenie szeregowe idealnego źródła napięcia o sile elektromotorycznej E i rezystancji RW reprezentującej jego rezystancję wewnętrzną.
   Na rysunku 5.2 przedstawiony jest schemat zastępczy rzeczywistego źródła napięcia obciążonego rezystancją RL.
   Korzystając z II-go prawa Kirchhoffa można rzeczywiste źródło napięcia opisać następującą zależnością

UWY=E - RW· IWY

gdzie E jest siłą elektromotoryczną źródła, a RW jego rezystancją wewnętrzną.

Źródło prądu definiowane jest jako element dwuzaciskowy, który wymusza przepływ prądu o stałym natężeniu przez obciążenie niezależnie od wartości przyłożonej do jego zacisków rezystancji obciążenia. Inaczej mówiąc prąd źródła nie zależy od napięcia przyłożonego do zacisków źródła. Oczywiście jest to prawdziwe dla tzw. idealnego źródła prądu.
   Na rysunku 5.3 przedstawione są najczęściej spotykane symbole graficzne źródeł prądu.