PODSTAWY ELEKTROTECHNIKI I ELEKTRONIKI – p. K. Koźlik

1. PRĄD ZMIENNY JEDNOFAZOWY

1.1 Powstawanie prądu sinusoidalnie zmiennego

Wytwarzanie przesyłanie i rozdzielanie energii elektrycznej jest dokonywane przy użyciu urządzeń prądu zmiennego takich jak:

- prądnice,

- transformatory,

- linie przesyłowe wysokiego, średniego i niskiego napięcia,

- urządzenia rozdzielcze wysokiego i niskiego napięcia.

Prąd zmienny – jest to taki prąd, którego kierunek, wartość ulegają okresowym

zmianom w czasie

Jeden pełen cykl zmian prądu nazywamy okresem [T], ilość pełnych cykli przypadających na 1s – nazywamy częstotliwością.

Spośród wszystkich stosowanych w elektrotechnice przebiegów zmiennych, najbardziej są rozpowszechnione przebiegi o zmienności sinusoidalnej w czasie.

Wartością skuteczną prądu sinusoidalnego nazywamy taką wartość prądu stałego, który przepływając przez niezmienną rezystancję R, w czasie odpowiadającym okresowi T, spowoduje wydzielenie na tej rezystancji takiej samej ilości energii cieplnej, co prąd sinusoidalny w tym samym czasie.

Zgodnie z przytoczoną definicją, wprowadzone pojecie opiera się na równoważności energetycznej. Przyjęto, że w dostatecznie małym elementarnym czasie Δt prąd się nie zmienia, to energia wydzielona w postaci ciepła na rezystancji R w tym czasie

(1.4)

Niezależnie od tego, czy wartość chwilowa prądu i jest dodatnia czy też ujemna, energia jako proporcjonalna do kwadratu wartości chwilowej prądu, jest zawsze dodatnia, ale w kolejnych takich samych przedziałach czasu Δt wartość energii zmienia się. Energia całkowita wydzielona na rezystancji R w czasie jednego okresu T jest sumą energii obliczonych dla wszystkich przedziałów czasu Δt, na które został podzielony okres T. Na rys.1.3. wykreślono przebieg kwadratu prądu sinusoidalnego, zaznaczono elementarny przedział czasu Δt i zakreślono pole powierzchni paska, do którego jest proporcjonalna energia cieplna określona wzorem (1.4).

## Rys. 1.3. Ilustracja pojęcia wartości skutecznej prądu sinusoidalnego

Wartością średnią półokresową prądu sinusoidalnego o okresie T nazywamy arytmetyczną tego prądu obliczoną za połowę okresu, w którym przebieg jest dodatni.

## Rys. 1.4. Ilustracja pojęcia wartości średniej prądu sinusoidalnego

Wartość średnia półokresowa prądu zmiennego jest to taka wartość prądu stałego, którego przepływ przez przekrój poprzeczny przewodnika

w czasie T/2 spowoduje przesunięcie takiego ładunku elektrycznego, jaki byłby przesunięty podczas przepływu prądu zmiennego w tym samym czasie.

Czas odpowiadający połowie okresu podzielono na odcinki elementarne Δt , że prąd w tym czasie się nie zmienia. Ładunek, odpowiadający przepływowi prądu w czasie Δt,

ΔQ = i Δt				    (1.11)

Na wykresie przedstawionym na rys. 1.4 ładunkowi temu odpowiada pole powierzchni prostokąta elementarnego o podstawie Δt i wysokości i. W kolejnych przedziałach czasu ładunki elementarne będą różne, a ładunek całkowity odpowiadający przepływowi prądu zmiennego i w czasie połowy okresu jest równy polu powierzchni, ograniczonej połówką sinusoidy

Przebiegi, których wartość średnia całookresowa jest równa zeru, nazywamy przebiegami przemiennymi.

Przesunięciem fazowym przebiegów sinusoidalnych nazywamy różnicę faz początkowych dwóch przebiegów o tej samej częstotliwości.

Rys. 1.5. Wykres czasowy dwóch napięć sinusoidalnych przesuniętych w fazie

Na rys. 1.5. przedstawiono wykres czasowy dwóch napięć sinusoidalnych o fazach początkowych  oraz . Przesunięcie fazowe tych przebiegów wynosi . Ponadto stwierdzono, że napięcie u1 wyprzedza w fazie napięcie u2 lub, co oznacza to samo, napięcie u2 opóźnia się w fazie względem napięcia u1. Wyprzedzający jest więc przebieg o większej fazie początkowej.

(1.18)

Stwierdzono, że prąd wyprzedza napięcie o kąt fazowy φ, przy czym faza początkowa napięcia jest równa zeru. Określeniem równoważnym jest stwierdzenie, że napięcie opóźnia się względem prądu o kąt fazowy φ.

## Wykres, na którym przebieg napięcia lub prądu zmiennego jest przedstawiony jako zależność wartości chwilowej w funkcji czasu t lub kąta ωt nazywamy wykresem czasowym.

1.4    Idealne odbiorniki RLC w obwodzie prądu

W obwodach prądu sinusoidalnego występują elementy pasywne, czyli rezystory o rezystancji R, kondensatory o pojemności C i cewki o indukcyjności L. Każdy element rzeczywisty jest tak zbudowany, że dominujące znaczenie ma jeden z wymienionych elementów. Nie można jednak pominąć występowania pozostałych elementów, chociaż w wielu wypadkach mają one znaczenie drugorzędne. Przykładowo rezystor o uzwojeniu spiralnym jednowarstwowym charakteryzuje się przede wszystkim rezystancją R, jednakże nie może być pominięta indukcyjność L, a niekiedy nawet pojemność C.

Rys.1, Schemat kondensatora

1. Kondensator przewodzi prąd zmienny na zasadzie ładowania i rozładowywania, na jeden pełen cykl zmian prądu występują dwa cykle ładowania  i rozładowywania.

2. Amplituda prądu I równa się amplitudzie napięcia U pomnożona przez iloczyn

pulsacji prądu zmiennego.

3. Prąd przepływający przez kondensator wyprzedza w fazie napięcie o kąt 90˚.

4. Kondensator stawia mniejszą oporność dla prądów zmiennych o wyższych

częstotliwościach.

5. Kondensator nie przewodzi prądu stałego

REZONANS W OBWODACH ELEKTRYCZNYCH

Rezonans jest to taki stan pracy obwodu elektrycznego, w którym reaktancja wypadkowa obwodu lub jego susceptancja wypadkowa jest równa zeru.

W stanie rezonansu napięcie i prąd na zaciskach rozpatrywanego obwodu są zgodne w fazie, tzn. argument impedancji zespolonej obwodu lub admitancji zespolonej jest równy zeru (φ=0).

Częstotliwość, przy której reaktancja wypadkowa lub susceptancja wypadkowa obwodu jest równa zeru, jest nazywana częstotliwością rezonansową i oznaczana fr.

Rezonans napięć

Rezonans występujący w obwodzie o szeregowym połączeniu elementów R, L, C, charakteryzujący się równością reaktancji indukcyjnej i reaktancji pojemnościowej nazywamy rezonansem napięć lub rezonansem szeregowym.

Zgodnie z podana definicją, rezonans napięć wystąpi wówczas, gdy X = 0, tzn.

(2.3)

lub

(2.4)

Częstotliwość, przy której jest spełniony warunek (2.4), nazywa się częstotliwością rezonansową szeregowego obwodu rezonansowego

(2.5)

Rezonans prądów

Rezonans występujący w obwodzie o równoległym połączeniu elementów R, L, C, charakteryzujący się równością susceptancji indukcyjnej i susceptancji pojemnościowej, nazywano rezonansem prądów lub rezonansem równoległym.

W obwodzie rezonansu prądów, przedstawiono na rys. 2.3. rezystancja R odwzorowuje straty zarówno w kondensatorze, jak i w cewce. Przyjęto więc dla cewki i kondensatora schematy zastępcze równoległe.

Rys. 2.3. Rezonans prądów w dwójniku równoległym RLC: a) schemat obwodu; b) wykres

wektorowy dla obwodu w stanie rezonansu

PODSTAWY ELEKTROTECHNIKI I ELEKTRONIKI – p. K. Koźlik