Cewka zapłonowa

Cewka zapłonowa to rodzaj transformatora (tzw. autotransformator), który służy do przetwarzania niskiego napięcia ze źródła zasilania na wysokie napięcie, zdolne wywołać iskrę elektryczną. Cewka zapłonowa składa się z uzwojenia pierwotnego o małej liczbie zwojów i uzwojenia wtórnego o znacznie większej liczbie zwojów. Jeśli przepływ prądu elektrycznego w uzwojeniu pierwotnym jest okresowo przerywany, wokół jednego i drugiego uzwojenia powstaje zmienne pole magnetyczne. W uzwojeniu wtórnym indukowany jest prąd o bardzo wysokim napięciu.

Cewki zapłonowe służą do wytwarzania iskry zapalających mieszankę paliwową w silnikach  spalinowych pojazdów. Cewki zapłonowe zasilane są z akumulatora prądem o niskim napięciu, który przetwarzają na prąd o wysokim napięciu, wywołujący iskrę elektryczną na świecy zapłonowej. Iskra zapala mieszankę paliwa i powietrza w cylindrze.

W instalacji zapłonowej silnika samochodowego przełącznik, zwany przerywaczem, jest początkowo zasilany poprzez kondensator, który rozładowuje s/ę w bardzo krótkich odstępach czasu. Przerwanie obwodu pierwotnego niskiego napięcia indukuje prąd o wysokim napięciu w obwodzie wtórnym. Powoduje to przeskakiwanie iskry elektrycznej między elektrodami świecy i zapalanie mieszanki paliwowej w komorze spalania. W trakcie normalnej pracy silnika działanie przerywacza uzależnione jest od szybkości obrotów silnika.