PRĄD ELEKTRYCZNY

Prawo Ohma mówi, że napięcie U na końcach przewodnika, przez który płynie prąd o natężeniu I jest iloczynem natężenia prądu i rezystancji R tego przewodnika, czyli   (rys. 1.3).

Natężenia prądu jest wprost proporcjonalne do przyłożonego napięcie U                   i  odwrotnie proporcjonalne do rezystancji odbiornika R tego przewodnika, czyli

I- natężenia prądu [A]

U- przyłożonego napięcie [V]

R -rezystancji odbiornika (opór przewodnika) []

rys.1.3

Opór przewodnika jest wprost proporcjonalny do długości przewodnika l,                 a odwrotnie proporcjonalny do pola powierzchni przekroju S;

- oporność właściwa (rezystywność)

l- długość w metrach

S- powierzchni przekroju

Rezystywnością przewodnika nazywamy rezystancje przewodu wykonanego               z danego materiału o długości 1 metra o przekroju poprzecznym 1mm2

Rezystywność dla różnych materiałów posiada inne wartości. Im mniejsza jest rezystywność danego materiału tym on jest lepszym przewodnikiem elektrycznym.

Praca i moc prądu elektrycznego.

Pracę wykonaną przez siły elektryczne przy przenoszeniu ładunku podczas przepływu prądu nazywamy pracą prądu elektrycznego. Jest ona równa iloczynowi napięcia, natężenia prądu i czasu jego przepływu.

W = U * I * t       [W]

[W] = 1J = 1VAs = 1Ws co po przeliczeniu możemy wyrazić w [kWh]

Przepływowi prądu przez przewodnik (rezystor) towarzyszy zawsze wydzielanie się ciepła, oznacza to, że na elementach posiadających rezystancję, energia elektryczna zamieniana jest na energię cieplną. O ilości wydzielonego ciepła mówi prawo Jouel'a Lenza:

Ilość ciepła (Qc) wydzielonego na przewodniku o rezystancji R podczas przepływu prądu o natężeniu I jest proporcjonalne do kwadratu natężenia prądu, rezystancji i czasu przepływu prądu.

Qc = k * I2 * R * t

gdzie:
k - to cieplny równoważnik energii k = 0,24 cal/J, pozwala przeliczać jednostki z dżuli na kalorie.
Zmiany energii elektrycznej na ciepło wykorzystano w grzejnictwie.

MOC
Mocą prądu elektrycznego nazywamy iloczyn napięcia i natężenia prądu.

P = U * I

[P]=1W=>1wat