Pole magnetyczne

Pole magnetyczne – przestrzeń, w której oddziałują siły magnetyczne na umieszczone w niej magnesy, przewodniki z prądem i poruszające się ładunki.
Źródłem pola magnetycznego są magnesy.

Ferromagnetyk – ciało, które posiada zdolność od trwałego namagnesowania, np. żelazo, nikiel.

Linie pola magnetycznego – linie styczne w każdym punkcie do kierunku ustawienia się igły magnetycznej w danym punkcie.

Oddziaływanie pomiędzy magnesami.

Indukcja magnetyczna.

Indukcja magnetyczna B jest wektorem, którego wartość jest równa wartości siły F działającej na dodatni ładunek elektryczny q wpadający do pola magnetycznego prostopadle do linii tego pola z prędkością v.

Jednostką indukcji magnetycznej jest tesla – T. W polu magnetycznym o indukcji 1T na ładunek 1C poruszający się prostopadle do linii pola z szybkością 1 m/s działa siła o wartości 1N.

Indukcja elektromagnetyczna.

Indukcja elektromagnetyczna jest zjawiskiem polegającym na powstawaniu w danym obwodzie elektrycznym siły elektromotorycznej indukcji (SEM) poprzez zmianę wartości strumienia pola magnetycznego. SEM jest równa ilorazowi wartości pracy (W), wykonanej w celu wytworzenia prądu elektrycznego do wartości ładunku (q)

Jednostką SEM jest wolt, który jest równy dżulowi podzielonemu przez kulomba

Prawo Faradaya

Prawo indukcji Faradaya głosi, że siła elektromotoryczna indukcji (SEM – ε) jest wprost proporcjonalna do szybkości zmian strumienia magnetycznego (Φ) przechodzącego przez dany obwód zamknięty:

Im szybsza jest zmiana strumienia tym SEM osiąga większą wartość, co z kolei skutkuje pojawieniem się prądu o większym natężeniu.

Reguła Lenza

Reguła Lenza służy do określania kierunku przepływu prądu elektrycznego, który powstał w wyniku zjawiska indukcji elektromagnetycznej. Głosi ona, że kierunek przepływu indukowanego prądu musi być taki, żeby wytworzony przez niego własny strumień indukcji pola magnetycznego, przeciwstawiał się zmianie strumienia magnetycznego, która ten prąd wywołała.

Reguła Lenza jest konsekwencją zasady zachowania energii, bowiem wytworzona w wyniku indukcji elektromagnetycznej energia elektryczna nie może powstać z niczego – konieczne jest wykonanie pracy mechanicznej przeciwko odpychającej sile pomiędzy polami magnetycznymi.

W zjawisku indukcji elektromagnetycznej następuje więc przemiana energii mechanicznej w energię elektryczną, co stanowi podstawę konstrukcji prądnicy.

# Text boxes

Bieguny magnetyczne występują zawsze parami w postaci dipoli magnetycznych.