Prąd stały (ang.  DC) – w odróżnieniu od prądu zmiennego i przemiennego (ang.  AC) – prąd stały charakteryzuje się stałą wartością natężenia oraz kierunkiem przepływu.

Zaletą prądu stałego jest to, że w przypadku zasilania takim prądem wartość chwilowa dostarczanej mocy jest stała, co ma duże znaczenie dla wszelkich układów wzmacniania i przetwarzania sygnałów. Większość półprzewodnikowych układów elektronicznych zasilana jest prądem stałym. Główną zaletą takiego rozwiązania jest to, że urządzenia zawierające układy elektroniczne mogą być zasilane bezpośrednio z przenośnych źródeł energii (baterii lub akumulatorów).

## Wzór na moc prądu stałego

Moc wydzielająca się przy przepływie przez przewodnik prądu o natężeniu I, przy napięciu U panującym na jego końcach wyraża się wzorem:

Stosując prawo Ohma można wyznaczyć wzory na moc przy znanej rezystancji i napięciu:

Analogicznie można wyznaczyć wzór na moc w zależności od rezystancji i natężenia prądu:

## Moc prądu stałego - zadania

Zadanie 1 

Na końcach rezystora 10 Ω zmierzono napięcie 5V. Jaka moc wydziela się na nim? 

Rozwiązanie 

Stosujemy drugi wzór: P=52/10=25/10=2,5 W 

Zadanie 2 

Na oprawce żarówki widnieje informacja o mocy P=21 W i napięciu U=12 V. Czy do zasilania tej żarówki można użyć zasilacza o następujących parametrach : U=12V Imax=1A? 

Rozwiązanie 

Obliczmy jaki prąd płynie w trakcie normalnej pracy żarówki: 

P=U * I 
I = P/U
I = 21W/12V
I=1.75 A

Oznacza to, że zasilacz o podanych parametrach nie nadaje się do zasilania tej żarówki.